## Slide 1: 3D tiskanje pri pouku TIT.
Primož Trček

## Slide 2
PROCESI IN TEHNIKE
PROIZVODNJE
ADITIVNA
PROIZVODNJA
SUBSTRAKTIVNA
PROIZVODNJA
FORMATIVNA
PROIZVODNJA
LITJE

## Slide 3
SUBSTRAKTIVNA TEHNOLOGIJA
( REZKANJE, VRTANJE, ŽAGANJE)
(2) FORMATIVNA TEHNOLOGIJA
(3) ADITIVNA TEHNOLOGIJA
(4) LITJE

## Slide 4
TEHNOLOGIJA | OBDELOVANEC | DELOVNA OPERACIJA | IZDELEK
SUBSTRAKTIVNA | KOS MATERIALA | ODVZEMANJE MATERIALA | ZMANJŠANA PROSTORNINA
ADITIVNA | GA NI | ZAPOREDNO NALAGANJE MATERIALA | IMA KONČNO OBLIKO
FORMATIVNA | KOS MATERIALA | SPREMINJANJE OBLIKE MATERIALA | ISTO PROSTORNINO
LITJE | GA NI, OBSTAJA ORODJE ZA LITJE | NALAGANJE MATERIALA | IMA KONČNO OBLIKO

## Slide 5
VRSTE - TEHNOLOGIJE
LBM, FDM, SLS, SLM, DMM, EBM idr.
Stereolitografija (SLA)
Ciljno nalaganje (FDM) (angl. fused deposition modeling)

## Slide 6: Izivi
Tehnični
Kateri tiskalnik?
Katera programska orodja?
Pedagoški
Načini uvajanja 3D tiska

## Slide 7: Tehnični
Tiskalnik
Ni pomembna tehnična dovršenost tiskalnika
Velikost delovne mize oziroma volumna.
(220x220x 250; 300x 220x 300;300x 300x 400; 400x400,450)
Senzor za filamenta
Samodejno izravnavanje tiskalne plošče
Temperature ( delovne površine, exstrudorja )
Filamenti ( temperatura, premer filamenta)
  Vrste (PLA/PETG/SILK/ABS//WOOD/....)

## Slide 8: Tehnični
Programska oprema
3D modeliranje
  Qcad (izometrični pogled, izvoz jpg, convert v svg, uvoz v tTinkercad)
  Uporaba Tinkercad-a
  Uporaba SketchUp-a
Priprava za tisk
  Izvoz modela v zapisu, ki tiskalnik lahko natisne ( Ultimaker Cura, stl, g-cod, obj, …)

## Slide 9: Proces v 3D tisku
3D modeliranje
(pridobitev digitalnega modela)
Izvoz in urejanje datoteke
Testiranje in postavitev,
G- code
3D tiskanje
Odstraitev delcev
Zaključna obdelava

## Slide 10: Reševanje avtentičnih nalog z inžinirskim pristopom
6.R
Kako bi pomagali učitelju, da si čim hitreje zapolni imena učencev?
  Priponka
    Načrtovanje, kotiranje, modeliranje, 3D tisk
Kako narediti kocko pri kateri je vsaka stranica različna?
    Načrtovanje, kotiranje, modeliranje, 3D tisk
7.R
Kako narediti izdelke, ki so čimboj enaki – standardazirani?
  Izdelava modela obešalnika za vrata.
  Izdelava orodja, ki omogoča, da so izdelki čimbolj enaki
    Načrtovanje, kotiranje, modeliranje, 3D tisk
  Modeliranje predmetov, ki so sestavljeni iz enotskih kock in se zložijo v kocko.
  Iz česa je filament in kako deluje 3D tiskalnik?

## Slide 11: Reševanje avtentičnih nalog z inžinirskim pristopom
8.R
Kako poiskati sredino kroga?
  Središčni kotnik
  Načrtovanje, kotiranje, modeliranje, 3D tisk
Preizklušanje ujemanja narisanih pravokotnih projekcij?
  Modeliranje, 3D tisk
Kako narediti izdelke, ki so čimboj enaki – standardazirani?
  Izdelava modela po katerem se krivi pločevina
  Izdelava modela po katerem se krivi žica

## Slide 12: Analiza učnega načrta za predmet tehnika in tehnologija z predlogi za posodobitev.
Uresničljivost splošnih ciljev
Uresničljivost operativnih ciljev
Sledljivost operativnih ciljev potrebam sodobnega časa
Odprtost UN za učiteljev avtonomni odziv na aktualne dogodke, potrebe učencev in sodobnega časa
Povezanost ciljev z ustreznim znanjem in zmožnostmi za nadaljnje izobraževanje
Vertikalna nadgradnja in poglabljanje

## Slide 13: Uresničljivost splošnih ciljev
Dodati splošni cilj, kjer je poudarjeno reševanje problemov, učenje z raziskovanjem, kritično mišljenje, inovativnost in ustvarjalnost, sodelovanje
pustiti več manevrskega prostora pri ciljih, torej jih narediti bolj odprte in s tem dopustiti učitelju avtonomijo pri določanju lastnih operativnih ciljev. Npr. več svobode pri izbiri gradiva za izdelke

## Slide 14: Sledljivost operativnih ciljev potrebam sodobnega časa
Programsko orodje Cicicad ne pride več v poštev, ker ne omogoča uvajanje naprednejših orodij.
Večje prilagajanje potrebam sodobnega časa bi lahko dosegli z bolj odprto definiranimi operativnimi cilji in določenim obsegom, ki bi dopuščal izbirne vsebine. Učni načrt tako ne sme vsebovati konkretnih predlogov programskih oprem ali orodij, temveč izbiro prepustiti strokovni avtonomiji učitelja.

## Slide 15: Sledljivost operativnih ciljev potrebam sodobnega časa
Kot že v predhodnih točkah, predlagamo, da se operativni cilji zapišejo bolj odprto, z več možnostmi avtonomne učiteljeve izbire aktualnih vsebin

## Slide 16: Povezanost ciljev z ustreznim znanjem in zmožnostmi za nadaljnje izobraževanje
Za doseganje zahtevanih znanj za nadaljevanje šolanja na tehniških usmeritvah bi bilo potrebno povečati obseg ur TIT v OŠ za vsaj dve uri tedensko tudi v 9. razredu. Ob enakem obsegu ur bo težko zadostiti nekaterim specifičnim zahtevam srednjih tehniških šol.
Vertikalna nadgradnja in poglabljanje
Vsebine tehniško-tehnološke dokumentacije ustrezno nadgraditi po vertikali.

## Slide 17: Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu tehnika in tehnologija
Dodatni didaktični napotki za uporabo digitalne tehnologije pri predmetu tehnika in tehnologija

## Slide 18: Pregled izbranih (možnih) dejavnosti učencev z osmišljeno uporabo digitalne tehnologije pri predmetu tehnika in tehnologija
Oblikovanje ideje (3D modeliranje)
3D modeliranje s pomočjo programa Sketch Up, Tinkercad,…
Priprava modela za 3D tisk (Slic3r ali Cura; formati in nastavitve)
Iskanje informacij na spletu (promet, gradiva, tehnična sredstva, ekologija, varnost pri delu, delu z elektriko idr.)
Prikaz nastanka pravokotne in izometrične projekcije

## Slide 19: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
6. R
Dokumentacija
Osnovna znanja in spretnosti v risanju črt,
Pravila skiciranja in risanja ter uporaba,
Uporaba orodja in pribora zatehnično risanje,
Kotiranje ravnih robov, kroga in loka,
Oblikovanje in skiciranje ideje za izdelek izl esa,
tehnična in tehnološka dokumentacija (papir, les),
risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D)

## Slide 20: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
6. R
Gradiva in obdelave
načrtovanje in izdelava izdelkov iz papirnih gradiv (embalažna škatla, nosilna konstrukcija),
načrtovanje in izdelava predmeta iz lesa, uporaba različnih lesnih zvez,
Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja
risanje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D),

## Slide 21: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
7. R
Dokumentacija
risanje predmetov v pravokotni projekciji na tri ravnine,
skiciranje in risanje z računalniškim orodjem (CAD, 3D),
vrsterisb,
oblikovanje in skiciranje ideje za izdelek iz umetne snovi
tehnična in tehnološka dokumentacija (umetne snovi)
risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim

## Slide 22: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
7. R
Gradiva in obdelave
načrtovanje,izdelavaincenaizdelka,
tehnološki postopki obdelave umetnih snovi (odrezavanje, preoblikovanje, vlečenje, litje),
vrste, lastnosti, prednosti in slabosti umetnih snovi,
Tehnična sredstva
alternativni viri (sončna, vetrna elektrarna idr.),
uporaba gonil za zmanjševanje števila vrtljev (zobniško, polžasto),
konstruiranje, gradnja in vrednotenje delovanja modelov.

## Slide 23: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
7. R
Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja
Risanje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D),
8. R
Dokumentacija
predstavitev telesa v prostorski projekciji
pomen risanja v izometrični projekciji, oziroma prostorski projekciji,
skiciranje predmeta iz pločevine ali žice,
tehnična in tehnološka dokumentacija (kovine, konstrukcije),
risanje oziroma 3D modeliranje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D).
Gradiva in obdelave
načrtovanje, izdelava izdelka iz pločevine ali žice,

## Slide 24: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
8. R
Tehnična sredstva
vrste gibanj na napravah in strojih,
vloga gonil v strojih in elementov: os, gred, vrtišče
sestava, delovanje in uporaba ročičnega, zobniškega, polžastega in verižnega gonila,
Prestavno razmerje
gradnja modelov naprav z uporabo gonil
Računalnik in krmiljenje, računalniško podprta proizvodnja
risanje z računalniškim grafičnim orodjem (CAD, 3D),
računalniško krmiljene naprave,
princip delovanja (CAD/CAM).
vloga računalnika pri krmiljenju delovnih procesov in naprav

## Slide 25: Učni načrt TIT - Standardi po razredih
6.R, 7.R, 8.R
Ekonomika
Razvojni, proizvodni in prodajni ciklus predmeta,
vpliv posameznega elementa na višino cene.